## Slide 1: 如何用小畫家 做3D鑰匙圈底板

## Slide 2: 開啟小畫家
附屬應用程式
1
2
3
小畫家

## Slide 3: 畫出底板的圖形
選一個喜歡的圖案
1
2
3
將框線(色彩1)以及填滿(色彩2)都設定為黑色
按住滑鼠移動畫出自己想要的圖案。
若同時按住「shift」鍵，可以畫出等比例縮放的正圖形。

## Slide 4: 畫出鑰匙孔-1
選圓形
1
2
3
框線→無框線
填滿→純色
色彩1→黑色
色彩2→白色
按住「shift」鍵，並利用滑鼠畫出一個白色鑰匙孔。

## Slide 5: 畫出鑰匙孔-2
選圓形
1
2
3
框線→純色
填滿→無色彩
色彩1→黑色
色彩2→白色
按住「shift」鍵，並利用滑鼠畫出一個黑框線環形鑰匙孔。按住「ctrl」鍵與「+」鍵可加粗，「-」可變細。

## Slide 6: 畫鑰匙孔注意事項
正確
錯誤
離邊太遠
離邊太近
孔太小
環太細
環太粗
重疊區不足
未重疊

## Slide 7: 存成圖檔

## Slide 8: 恭喜你 已經完成底板的圖案 請繼續完成3D底版模型的製作

## Slide 9: 開啟FlashPrint
開啟桌面的「3D」資料夾
開啟FlashPrint
進入FlashPrint執行程式

## Slide 10: 使用FlashPrint軟體
如有「提示」新版本下載，請先點選「否」，暫時不更新新版本。

## Slide 11: 使用FlashPrint軟體
點選上方的「載入」，會出現檔案總管，選擇「本機」，然後再選擇外接的「SD卡」。

## Slide 12: 使用FlashPrint軟體
點選底板的圖案檔。

## Slide 13: 使用FlashPrint軟體
變更資料如下：基底厚度設為0，最大厚度設為8mm，將寬度改為50mm，深度會自動修正。
0mm
8mm
50mm

## Slide 14: 使用FlashPrint軟體

## Slide 15: 使用FlashPrint軟體
1.點選左邊的「切割」功能。
2.再用滑鼠左鍵點一下作品。
3.再回來點一下「切割」功能。
4.點選Ｚ平面

## Slide 16: 使用FlashPrint軟體
1.在切割方向中，選擇「Ｚ平面」
2.記住「切割位置」的數字(4.00)
3.點選「開始切割」切成上下兩個

## Slide 17: 使用FlashPrint軟體
1.點選上面的模型。並在「切割位置」輸入多0.01(4.01)，然後再點選「開始切割」。
4.01mm

## Slide 18: 使用FlashPrint軟體
1.點選「移動」功能。
2.利用滑鼠左鍵點選並刪除被切下來的上面及下面部分。
3.僅留下中間最薄的部分。

## Slide 19: 使用FlashPrint軟體
1.點選模型。
2.點選移動功能。
3.點選「放到底板上」，讓模型平貼在底板上。
如果忘了做這個動作，列印時就會因為模型懸空而容易造成列印失敗。

## Slide 20: 使用FlashPrint軟體
1.點選模型。
2.點選縮放功能。
3.將「保持比例」「打勾」。
4.將X或Y取最大的值改成50mm。
這樣才能做出比較大的鑰匙圈。

## Slide 21: 使用FlashPrint軟體
1.點選「縮放」功能。
2.將「保持比例」的「打勾」取消。
3.將Ｚ的數值改為1.50mm。

## Slide 22: 完成3D底板模型製作

## Slide 23: 存檔
1.點選左上角的「文件」功能。
2.點選「另存為...」功能。
3.在「檔案名稱」中，輸入自己喜歡的檔名，但是一定要記得加上.STL的副檔名才行喔。

## Slide 24: 恭喜你，你已經完成一個3D底版模型的製作，你可以繼續做其他底板，或將你的底板跟其他人分享喔！