## Slide 1: 簡易手機架

## Slide 2
步驟一
選擇一個20mmX20mmX20mm的正立方體

## Slide 3
步驟二
1.選擇一個【圓形屋頂】
2.利用旋轉的功能
將物件轉成如圖
的方向
3.將大小調成20mmX5mm
4.將高度調成20mm

## Slide 4
步驟三
利用【對齊功能】與【方向鍵移動】，讓圓形屋頂與正立方體接在一起。

## Slide 5
步驟四
選擇透明正方體，並調整為120mmX15mm，高度為20mm。

## Slide 6
步驟五
將透明長方體，旋轉22.5度。

## Slide 7
步驟六
將「圓形屋頂」、「正立方體」及「透明長方體」組合再一起。
大約在
中間位置
離底部要大於5mm

## Slide 8
步驟七
選擇一個正立方體，並調整為100mmX5mm，高度調整為15mm。
高度15mm

## Slide 9
步驟八
利用「對齊功能」，並以「正立方體為主」，讓長方體與正立方體組合完成。

## Slide 10
步驟九
選擇文字的第一字，並將大小調整為50mmX20mm，高度為20mm。

## Slide 11
步驟十
利用「對齊功能」，並以「正立方體為主」，讓長方體與文字組合完成。

## Slide 12
步驟十一
利用「方向鍵」左右移動，讓文字與透明長方體，有一點點重疊。

## Slide 13
步驟十二
用滑鼠同時選取「圓形屋頂」、「正立方體」、「長方體」及「透明長方體」，並執行「群組」功能。

## Slide 14
步驟十三
用滑鼠同時選取「全部」，並執行「群組」功能。

## Slide 15
步驟十四
將其他的字串文字(不要太多字，約3-5個字為宜)，放在適當位置，並利用【對齊功能】，讓底部對齊，字串也不可超過底部的右側。

## Slide 16
步驟十五
用滑鼠同時選取「全部」，並執行「群組」功能，完成簡易手機架。

## Slide 17
特殊狀況處理
當文字中有如「i」、「j」有分離狀況時。

## Slide 18
特殊狀況處理
請利用長方體將分離的地方連在一起，寬度不要超過圓點寬度，高度設為15mm，再用【群組】將全部組合即可。