## Slide 1: 工業配線 基礎接線練習
編製者：陳培文
107年12月11日

## Slide 2: 檢查導線數量
60cm → 2條
40cm → 5條
30cm → 11條

## Slide 3: 練習前注意事項
1.在接線前，務必確認「電源線已拔除」、「無熔絲開關(NFB)在OFF狀態」。
2.接線時務必確認接點，避免因接錯接點而造成「誤動作」或「短路」。
3.準備送電前，請確認練習板面上無其他物件或不需要的導線。
4.送電後，裸露的導線及接點，都可能有電，請勿碰觸，避免觸電。

## Slide 4: 認識 配線板

## Slide 5
電源區
開關區
指示燈區
電力電驛區
限時電驛區
接點對照表
線槽

## Slide 6: 認識 電源與保險絲

## Slide 8: 注意事項
1.使用前請務必使用短路測試器測看看保險絲是否正常，如果燒毀，則由上個班的同學負賠償責任。
2.如果未測試，在開始使用後，保險絲燒毀，則由使用者負責賠償。
3.收工時，請務必再次測試保險絲，以釐清責任。如果由下一個班級發現保險絲已燒毀，除須負責賠償外，並加扣工配成績5分。

## Slide 9: 認識 開關接線

## Slide 10
標示說明
GSA
第一碼：顏色
G(綠)Y(黃)R(紅)
第二碼：類別
S(開關)
第三碼：接點
A：常開接點
B：常閉接點

## Slide 11: 認識 指示燈 接線標示

## Slide 12
標示說明
GL
第一碼：顏色
G(綠)Y(黃)R(紅)
第二碼：類別
L(燈)

## Slide 13: 接線注意事項
1.在接線前，務必將無熔絲開關關閉(OFF)，並將電源線拔掉。
2.接線時，務必依線路圖接線，並避免造成短路接線。
3.接線完畢，送電(插上插頭，NBF→ON)後，請不要接觸任何裸露的接點，避免觸電。
4.短路造成保險絲燒毀，請自行購買新的保險絲更換(學校可以先借用)。

## Slide 14: 接點接線注意事項
1.在一個接點上最多只能接兩條線。
2.接線時，如果只接一條線，正面
朝上。

## Slide 15: 接點接線注意事項
3.接線時，如果必須同時接兩條線(共點)，則必須背對背，一上一下。

## Slide 16: 認識指示燈的接法
動作說明：
1.插上電源後，將NFB→ON，綠燈亮。
2.將NFB→OFF，綠燈熄，拔掉電源。
電路圖：
線槽的收納(影片連結)
接線影片參考(影片連結)
GL
A
B
GL
GL

## Slide 17: 認識開關的接法(一)
動作說明：插上電源後，將NFB→ON
1.按下綠色開關時，綠燈亮。
2.放掉開關時，綠燈熄。
3.將NFB→OFF，拔掉電源。
電路圖：
接線影片參考(影片連結)
GL
A
B
GL
GL
GSA
GSA

## Slide 18: 認識開關的接法(二)
動作說明：
1.插上電源後，將NFB→ON，綠燈亮。
2.按下綠色開關時，綠燈熄。
3.放掉開關時，綠燈亮。
4.將NFB→OFF，綠燈熄，拔掉電源。
電路圖：
接線影片參考(影片連結)
GL
A
B
GL
GL
GSB
GSB

## Slide 19: 認識開關的接法(三)
動作說明：
1.插上電源後，將NFB→ON，綠燈亮。
2.按下綠色開關時，綠燈熄，紅燈亮。
3.放掉開關時，綠燈亮，紅燈熄。
4.將NFB→OFF，綠燈熄，拔掉電源。
電路圖：
接線影片參考(影片連結)
GL
A
B
GL
GL
GSB
GSB
RL
RL
RL
GSA
GSA

## Slide 20: 練習 開關與指示燈接線

## Slide 21: Q1：一個開關控制一個燈
說明：
1.按住綠色按鈕時，亮綠燈。
2.按住黃色按鈕時，亮黃燈。
3.按住紅色按鈕時，亮紅燈。
電路圖參考連結

## Slide 22: Q2：三個開關(並聯)控制一 個燈
說明：
1.不論按下綠色按鈕或黃色按鈕或紅色按鈕，綠燈都會亮。
電路圖參考連結

## Slide 23: Q3：三個開關控制三個燈
說明：
1.按綠色按鈕時，綠燈、黃燈、紅燈同時亮。
2.按黃色按鈕時，綠燈、黃燈、紅燈同時亮。
3.按紅色按鈕時，綠燈、黃燈、紅燈同時亮。
電路圖參考連結

## Slide 24: Q4：三個開關(串聯)控制一 個燈
說明：在鐵片裁切機的操作上，常常會發生操作員的手在操作時，尚未離開裁切線，就啟動剪裁功能，而使手部受傷。為改善這個問題，請設計一個迴路，符合下列需求。
1.必須同時讓右手(按綠色開關)、左手(按黃色開關)，再利用腳踩啟動開關(按紅色開關)，才能啟動裁切功能(綠燈亮)。 同時按下綠、黃、紅色開關，綠燈才會亮。
電路圖參考連結

## Slide 25: 挑戰題一
說明：請設計一個電路達成下列功能
1.按下綠色按鈕時，亮綠燈、黃燈、紅燈。
2.按下黃色按鈕時，亮黃燈、紅燈。
3.按下紅色按鈕時，亮紅燈。

## Slide 26: 挑戰題二
說明：請設計一個電路達成下列功能
1.按下綠色按鈕時，只亮黃燈、紅燈。 (開關放掉時燈即熄滅)
2.按下黃色按鈕時，只亮綠燈、紅燈。 (開關放掉時燈即熄滅)
3.按下紅色按鈕時，只亮綠燈、黃燈。 (開關放掉時燈即熄滅)

## Slide 27: 認識 電力電驛接線

## Slide 28
標示說明
X11
第一碼：類別
X(電力電驛)
第二碼：編號
1(第一顆電驛)
2(第二顆電驛)

## Slide 29
標示說明
X11
第三碼：接點

## Slide 30: 認識電力電驛的接法
動作說明：
1.插上電源後，將NFB→ON，綠燈亮。
2.按下綠色開關時，綠燈熄，紅燈亮。【電力電驛X1線圈激磁，開關由X13-X14(綠燈亮)變成X13-X15(紅燈亮)】
3.放掉開關時，綠燈亮，紅燈熄。
4.將NFB→OFF，綠燈熄，拔掉電源。

## Slide 31: 認識電力電驛的接法
電路圖：
接線影片參考(影片連結)
GL
A
B
GL
GL
X13
X15
RL
RL
RL
X14
X1
X11
X12
GSA
GSA

## Slide 32: 認識自保持電路的接法
需求：當開關按下後再放開時，電力電驛的線圈激磁就會消失。為了讓電力電驛能繼續保持激磁狀況，稱之為「自保持電路」
動作說明：
1.插上電源後，將NFB→ON，綠燈亮。
2.按下綠色開關時，綠燈熄，紅燈亮。【電力電驛X1線圈激磁，開關由X13-X15(綠燈亮)變成X13-X14(紅燈亮)，開關由X16-X17(自保持) 】
3.放掉開關時，依然亮紅燈。
4.將NFB→OFF，紅燈熄。

## Slide 33: 認識自保持電路的接法
電路圖：
接線影片參考(影片連結)
GL
A
B
GL
GL
X13
X15
RL
RL
RL
X14
X1
X11
X12
GSA
GSA
X16
X17

## Slide 34: Q5：自保持電路練習
說明：
1.NFB→ON，綠燈亮。
2.按一下黃色按鈕時，啟動X1電力電驛，綠燈亮，黃燈亮。
3.按一下紅色按鈕時，啟動X2電力電驛，綠燈亮，黃燈亮，紅燈亮。
4.NFB→OFF，燈全熄。
電路圖參考連結

## Slide 35: 認識復歸電路的接法
需求：當電路維持在「自保持電路」狀態時，無法解除通電狀態。必須在電路中串接一個開關，來切斷電路，使電路狀態回復到原來的初始狀態。

## Slide 36: 認識復歸電路的接法
動作說明：
1.插上電源後，將NFB→ON，綠燈亮。
2.按下綠色開關時，綠燈熄，紅燈亮。【電力電驛X1線圈激磁，開關由X13-X15(綠燈亮)變成X13-X14(紅燈亮)，開關由X16-X17(自保持) 】
3.放掉開關時，依然亮紅燈。
4.按下紅色開關時，電力電驛失去激磁，紅燈熄，綠燈亮。
4.將NFB→OFF，燈全熄。

## Slide 37: 認識復歸電路的接法
電路圖：
接線影片參考(影片連結)
GL
A
B
GL
GL
X13
X15
RL
RL
RL
X14
X1
X11
X12
GSA
GSA
X16
X17
RSB
RSB

## Slide 38: Q6：復歸電路練習一
說明：
1.NFB→ON，綠燈亮。
2.按一下黃色按鈕時，啟動X1電力電驛，綠燈亮，黃燈亮。
3.按一下紅色按鈕時，復歸電力電驛(無激磁)，綠燈亮，黃燈熄。
4.NFB→OFF，燈全熄。
電路圖參考連結

## Slide 39: Q7：復歸電路練習二
說明：
1.NFB→ON，綠燈亮。
2.按一下黃色按鈕時，啟動X1電力電驛，綠燈熄，黃燈亮。
3.按一下紅色按鈕時，復歸電力電驛(無激磁)，綠燈亮，黃燈熄。
4.NFB→OFF，燈全熄。
電路圖參考連結

## Slide 40: 挑戰題三
說明：二選一搶答器
在「誰是天才」問題搶答中，共有A、B兩隊，請設計一個搶答器，並符合下列需求
1.A隊比較快先搶答(按下綠色按鈕)時，亮綠燈，其他按鈕都失去功能。
2.B隊比較快先搶答(按下紅色按鈕)時，紅綠燈，其他按鈕都失去功能。
3.按下黃色按鈕時，所有的燈都熄滅，可重新開始搶答。

## Slide 41: 認識 限時電驛 接線

## Slide 42
標示說明
T11
第一碼：類別
T (限時電驛)
第二碼：編號
1(第一顆電驛)
2(第二顆電驛)

## Slide 43
標示說明
T11
第三碼：接點

## Slide 44: 認識限時電驛的接法
動作說明：
1.插上電源後，將NFB→ON，綠燈亮。
2.按下綠色開關(不要放手)，經過5秒，綠燈熄，紅燈亮。【限時電驛T1線圈激磁，開關維持T13-T15(綠燈亮)，經過設定時間後，變成T13-T14(紅燈亮)】
3.放掉開關時，綠燈亮，紅燈熄。
4.將NFB→OFF，綠燈熄，拔掉電源。

## Slide 45: 認識限時電驛的接法
電路圖：
接線影片參考(影片連結)
GL
A
B
GL
GL
T13
T15
RL
RL
RL
T14
T1
T11
T12
GSA
GSA

## Slide 46: 限時電驛+保持電路的接法
動作說明：
1.插上電源後，將NFB→ON，綠燈亮。
2.按下綠色開關(X1電力電驛自保持啟動)，經過5秒，綠燈熄，紅燈亮。【限時電驛T1線圈激磁，開關維持T13-T15(綠燈亮)，經過設定時間後，變成T13-T14(紅燈亮)】
3.將NFB→OFF，拔掉電源。

## Slide 47: 限時電驛+自保持電路的接法
電路圖：
接線影片參考(影片連結)
GL
A
B
GL
GL
T13
T15
RL
RL
RL
T14
T1
T11
T12
GSA
GSA
X16
X17
X1
X11
X12

## Slide 48: Q8：兩燈輪動(閃爍)電路練習
說明：
1.NFB→ON，按一下綠色開關，綠燈亮。
2.啟動T1限時電力電驛。
3.經過5秒【啟動T2限時電力電驛，停止T1限時電力電驛】綠燈熄，紅燈亮。
4.經過5秒【啟動T1限時電力電驛，停止T2限時電力電驛】 ，紅燈熄，綠燈亮。
5.持續每5秒鐘輪動一次(紅、綠燈閃爍)。
6.按一下紅色開關，燈全熄。
電路圖參考連結

## Slide 49: 考試題目

## Slide 50: 考試說明
1.此測驗為個人測驗。
2.時間限制為15分鐘。
3.必須依序完成，只要有錯，評分即結束，一旦短路，即為零分。
4.測試過程需全程錄影，並將影片上傳至YouTube，再將影片網址上傳到E化教學系統。
5.考試時，可攜帶自繪電路圖，但不可標註接點，接線，或其他有助於接線的資訊。違者以作弊論，考試零分並依校規處分。

## Slide 51: 考試題目
動作說明：請依序完成(程序未成功考試即結束)
1.NFB→ON，紅燈亮。【紅燈沒亮即為0分】
2.按一下「綠色開關」，綠燈亮。20% (開關放掉後，綠燈不能熄掉)
經過5秒鐘後，綠燈熄。20%
3.按一下「黃色開關」，紅燈熄。20% (開關放掉後，紅燈不能亮)
經過5秒鐘後，黃燈亮。20%
4.按一下「紅色開關」，黃燈熄，紅燈亮。20%
注意：2→3→4的動作未達成即不給分評分結束

## Slide 52: 考試程序
1.裝置並調整手機
2.「預備」→開啟手機錄影
3.「開始」→開始操作，計時15分鐘。提早完成者請關閉手機錄影。(考試時間不可自行送電測試)
***************************************
4.「時間到」→請停止操作，並關閉手機錄影。
5.依號碼「測試」→開啟手機錄影，並依序完成測試，結束時請關閉手機。
6.測試結束→取下手機(下一位測試同學開始裝置手機)，拆下導線 (下一位測試同學整直導線)。