## Slide 1: 玻璃罐小夜燈
編製者：陳培文
2019.12.17
平鎮高中基本電子電路實作

## Slide 2
工具、設備
與材料

## Slide 3: 工具、設備與材料
一、設備：
桌上型鑽床

## Slide 4: 工具、設備與材料
二、工具：電烙鐵組、熱熔膠槍、尖嘴鉗、斜口鉗、剪刀、鱷魚夾、3D列印機

## Slide 5: 工具、設備與材料
三、材料：
3D列印電池盒(自製)
4號電池正負極金屬片10*9
萬用電路板(10*6孔)
反向器(4069)
電晶體(1384)或(1815)
電阻(10KΩX2及自行計算LED燈的串聯電阻值)
光敏電阻(5mm)
共陰極LED(紅、綠、藍)可選用其他LED燈
導線(紅、黑、黃各5cm)
電源隔離片(自製)

## Slide 6: 使用電池建議 LR44水銀電池1.5V 一共3顆4.5V

## Slide 7: 材料準備注意事項
1.材料請自行至電子材料行購買。
2.小電路板及導線如果購買不易，學校可以提供。
3.LED燈不一定要買「共陰極三色LED燈」，可以 買一般的LED燈，注意亮度與顏色，以及LED燈 的工作電壓。
4.根據LED燈的工作電壓，自行計算出串連的電阻 值，再行購買。
5.電池盒部分的3D列印請自行設計列印。
6.如果不使用隔離片，可以考慮串接一個開關。

## Slide 8: 電路圖 使用科學魔法車教材中的光敏電阻實作電路

## Slide 9
玻璃罐小夜燈
電路圖
10KΩ
1384
請根據LED登記算電阻值

## Slide 10: 認識電阻

## Slide 11: 認識電阻－電阻的定義
一電路欲阻止電流通過，同時使電能轉換為熱能之性質，謂之電阻。
導體內部有大量的自由電子，當電壓施於導體的兩端時，會導致電流的產生，但此一電流不可能無限制的增加，此乃因為當電荷流經某一材料時，必承受其電阻，此種阻力被消耗轉變成為熱能了。

## Slide 12: 認識電阻－電阻的表示
電阻的單位為歐姆或簡稱歐，以希臘字母Ω（omega）表示。
電阻的符號：

## Slide 13: 認識電阻－電阻的種類1/4

## Slide 14: 認識電阻－電阻的種類2/4

## Slide 15: 認識電阻－電阻的種類3/4

## Slide 16: 認識電阻－電阻值(色碼環介紹)
一般的炭質電阻其色碼標示為四環，
第一環為第一位數可對照色碼表一中的顏色，即可得知第 一位的數值。
第二環對照色碼表一中的顏色也可得知第二位數值。
第三環為乘上10的次方依照色碼表一中的顏色即可得到。
第四環為製造時可容許的誤差值(若無第四環時即代表誤差
值為 ± 20%)。
一般誤差值色環會比較粗或是與前一色環的間距比較大。

## Slide 17: 認識電阻－色碼代表意義
顏色 | 第一位數 | 第二位數 | 倍數 | 容許誤差
黑色 | 0 | 0 | x 1(Ω) | -
棕色 | 1 | 1 | x 10 (Ω) | -
紅色 | 2 | 2 | x 100 (Ω) | -
橙色 | 3 | 3 | x 1000 (KΩ) | -
黃色 | 4 | 4 | x 10000 (10KΩ) | -
綠色 | 5 | 5 | x 100000 (100KΩ) | -
藍色 | 6 | 6 | x 1000000 (1MΩ) | -
紫色 | 7 | 7 | x 10000000 (10MΩ) | -
灰色 | 8 | 8 | x 100000000 (100MΩ) | -
白色 | 9 | 9 | x 1000000000 (1000MΩ) | -
金色 | - | - | x 0.1 | ± 5%
銀色 | - | - | x 0.01 | ± 10%
無色 | - | - | - | ± 20%

## Slide 18: 認識電阻－電阻色碼表

## Slide 19: 認識電阻－電阻色碼判讀
請每個同學說出下列電阻色碼的電阻值：
R1=棕綠橙金
R2=橙黑棕銀
R3=紅紅紅金
R4=棕黑紅紅金
15KΩ±5%
300Ω±10%
2.2KΩ±5%
10.2KΩ±5%

## Slide 20: 認識 電晶體

## Slide 21: 認識電晶體－何謂電晶體
電晶體(transistor)是近代電子電路的核心元件，他的主要功能是做電流的開關，就如同控制水管中水流量的閥(valve) 。和一般機械開關不同處在於電晶體是利用電訊號來控制，而且開關速度可以非常之快，在實驗室中的切換速度可達100 GHz 以上。電晶體一般而言至少要有三隻外接腳，故又稱三極體，其中包含一隻控制訊號的接腳。

## Slide 22: 認識電晶體－電晶體的結構
（collector, C），名稱來源和他們在電晶體操作時的功能有關。圖中也顯示出NPN與PNP電晶體的電路符號，射極特別被標出，箭號所指的極為N型半導體，和二極體的符號一致。在沒接外加偏壓時，兩個PN接面都會形成空乏區，將中性的p 型區和n 型區隔開。
BJT 的基本結構是兩個反向連結的PN接面，可有PNP和NPN兩種組合。三個接出來的端點依序稱為射極(emitter, E)、基極(base, B)和集極
PNP
NPN

## Slide 23: 電晶體實作－讓LED發光
請注意電路圖與實際電晶體接角的位置
RB=100kΩ
RC=300Ω
4.5v

## Slide 24: 動作說明-B極低電位
4.5v
電晶體可以視為一個開關，B極是按鈕，高電位就按下開關，低電位就是不按開關，C極和E極是接點。
4.5v
C
E
B
低電位
當B極的電位VI為低電位時，表示開關是打開的，所以VCC的電壓4.5V無法流過LED，因此，LED不會亮。

## Slide 25: 動作說明-B極高電位
4.5v
電晶體可以視為一個開關，B極是按鈕，高電位就按下開關，低電位就是不按開關，C極和E極是接點。
4.5v
C
E
B
高電位
當B極的電位VI為高電位時，表示開關是閉合的，所以VCC的電壓4.5V會流過LED，因此，LED會亮。

## Slide 26: 電晶體實作－讓LED發光
看一看，你接對了嗎？

## Slide 27: 認識 光敏電阻

## Slide 28: 認識感測器－光敏電阻
光敏電阻的材料是硫化鎘CdS，硫化鎘在光線照射下會變的很容易導電，也就是電阻值變小了，電流就變大了，LED就比較亮。
光敏電阻在陽光下，電阻值大約是幾百歐姆，在室內燈光下，電阻值大約是在幾萬歐姆至十幾萬歐姆之間。
思考：自動點滅之小夜燈，在白天時因LED不會亮，所以不會耗電？

## Slide 29: 光敏電阻的電阻
暗電阻：當電阻在完全沒有光線照射的狀態下（室溫），稱這時的電阻值為暗電阻（當電阻值穩定不變時，例如1kM歐姆），與暗電阻相對應的電流為暗電流。
亮電阻：當電阻在充足光線照射的狀態下（室溫），稱這時的電阻值為亮電阻（當電阻值穩定不變時，例如1歐姆），與亮電阻相對應的電流為亮電流。

## Slide 30: 光敏電阻的規格表

## Slide 31: 感測器實作－光敏電阻

## Slide 32: 感測器實作－光敏電阻

## Slide 33: 認識 反向器

## Slide 34: 認識反向器

## Slide 35: 反向器電源接線

## Slide 36: 反向器特性測試電路1

## Slide 37: 反向器特性測試電路2

## Slide 38: 小夜燈 電路說明

## Slide 39: 簡易小夜燈電路

## Slide 40: 動作原理說明-照光時
A
B
C
VA=4.5V
VC=0V
VB=？V
1.當「光敏電阻」照光時，電阻會 變低，假設為R=200Ω。
2.根據電路「分壓定則」 VAB：VBC=R：R7=200：20K=1：100
3.∵VBC=(VA-VC)*(VBC/(VAB+VBC))
=4.5*(100/(1+100))
∴ VBC ≒4.5V=VB=①→高電位
R

## Slide 41: 動作原理說明-照光時
A
B
C
VA=4.5V
VC=0V
VB≒4.5V
高電位
低電位
LED燈不會亮

## Slide 42: 動作原理說明-無照光時
A
B
C
VA=4.5V
VC=0V
VB=？V
1.當「光敏電阻」無照光時，電阻 會變高，假設為R=2MΩ。
2.根據電路「分壓定則」 VAB：VBC=R：R7=2M：20K=100：1
3.∵VBC=(VA-VC)*(VBC/(VAB+VBC))
=4.5*(1/(100+1))
∴ VBC ≒0V=VB=①→低電位
R

## Slide 43: 動作原理說明-無照光時
A
B
C
VA=4.5V
VC=0V
VB≒0V
低電位
高電位
LED燈亮

## Slide 44: 光敏電阻的串聯電阻值
1.首先先查出(或量出)光敏電阻的「亮電阻」及 「暗電阻」的電阻值。
2.串聯電阻值=(亮電阻)*(暗電阻)的平方根
範例：
如有一光敏電阻的「亮電阻」為50Ω，「暗電阻」為8M Ω，則串聯電阻R為20K Ω
R2=50*8000000
R=20000=20K Ω

## Slide 46: 實作開始
為了完成作品時做報告，過程中的拍照非常重要。請同學能夠2-3人一組彼此互相幫忙拍攝操作過程的照片。如果操作時需要協助，也可以互相幫忙，但是希望能是自己從頭到尾完成最佳。

## Slide 47: 測試電路

## Slide 48
玻璃罐小夜燈
電路圖
10KΩ
1384
300Ω

## Slide 49: 用麵包板練習電路接線

## Slide 51: 測試 共陰極LED燈

## Slide 52: 如何計算LED串聯分壓電阻值
根據安培定則：V=I*R
Red
4.5-2.1=2.4 2.4=0.02*R R=120Ω
2.4=0.03*R R=80Ω
4.5-1.9=2.6 2.6=0.02*R R=130Ω
2.6=0.03*R R=87Ω
所以 Red的串聯電阻約87Ω-120Ω
Green & Blue
4.5-3.2=1.3 1.3=0.02*R R=65Ω
1.3=0.03*R R=44Ω
4.5-3.0=1.5 1.5=0.02*R R=75Ω
1.5=0.03*R R=50Ω
所以 Green & Blue
的串聯電阻約50Ω-65Ω
建議：使用

## Slide 53
LED串聯電阻的選用
最長腳(2)為共點負極
次長腳(1)為紅色正極
串聯電阻100Ω
次短腳(3)為綠色正極
串聯電阻50Ω
最短腳(4)為藍色正極
串聯電阻50 Ω

## Slide 58: 組裝電池盒

## Slide 59: 利用尖嘴鉗將焊片裝到電池盒中

## Slide 60: 利用同樣的方法將彈簧片裝到電池盒的另外一邊

## Slide 61: 注意：
因為我們使用的是鈕扣電池(水銀電池)所以它的正、負極裝法會與一般的電池不同。
彈簧那一邊會是正極、焊片那一邊會是負極，千萬別弄錯囉。

## Slide 62: 開始焊接 感測電路

## Slide 63: 電路板-感測電路接線圖

## Slide 64
1.跳線佈線不可以交錯，電阻方向一致，正負方向一致。
2.零件所需(最小)孔距
3.焊接順序：由低而高
電阻→反向器→電晶體→LED→光敏電阻→電源→跳線
零件的腳可當作跳線使用，跳線一律用0.4mm裸線。
4.光敏電阻要比LED高：燈亮時才不會干擾光敏電阻。
5.焊接點很小，要注意焊錫量與焊接時間。若不小心，可以使用吸錫器 協助幫忙。
6.兩人一組，互相幫對方拍照，以便做成作品集。要記得放上電路圖， 以及零件、電路說明。
7.光敏電阻的腳要套上絕緣皮，以避免短路。

## Slide 65: 焊接反向器
注意事項：
1.開口朝左
2.裝在最右下角的接點
3.完全插入孔洞

## Slide 66: 焊接反向器
注意事項：
1.將每一隻腳都壓平在電路板上
等一下要焊接時，請務必自己完成。但是可以請同學幫忙固定電路板，或是指導如何焊接。

## Slide 67: 焊接反向器
注意事項：
1.利用烙鐵將每一個接腳焊在電路板上
2.接點很小，焊接時一定要
注意千萬不能造成接點短路。
3.焊接時間不可以超過3秒。

## Slide 68: 焊接光敏電阻串聯電阻
注意事項：
1.將10KΩ電阻插在正確的位置上
2.注意電阻的位置要靠右邊

## Slide 69: 焊接光敏電阻串聯電阻
注意事項：
1.將電路板翻轉過來
2.並將導線折成如圖的形狀

## Slide 70: 焊接光敏電阻串聯電阻
注意事項：
1.紅色圈圈的部分是焊接點
2.注意千萬不要焊到其他的點，不然的話
會造成電路的
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！
功能失敗。

## Slide 71: 焊接光敏電阻串聯電阻
注意事項：
1.將多餘的導線剪掉
2.千萬別剪錯

## Slide 72: 焊接反向器輸出串聯電阻
注意事項：
1.將10KΩ電阻插在正確的位置上(千萬別插錯，務必再次確認。)
2.注意電阻的兩邊都留一樣長
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！

## Slide 73: 焊接反向器輸出串聯電阻
注意事項：
1.將電路板翻轉過來
2.並將導線折成如圖的形狀

## Slide 74: 焊接反向器輸出串聯電阻
注意事項：
1.紅色圈圈的部分是焊接點
2.注意千萬不要焊到其他的點，不然的話
會造成電路的
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！
功能失敗。

## Slide 75: 焊接反向器輸出串聯電阻
注意事項：
1.將多餘的導線剪掉
2.千萬別剪錯

## Slide 76: 焊接電晶體
注意事項：
1.將電晶體插在正確的位置上(千萬別插錯，務必再次確認。)
2.注意電晶體(圓弧面)的方向千萬不要弄錯
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！

## Slide 77: 焊接電晶體
注意事項：
1.將電路板翻轉過來
2.並將導線折成如圖的形狀

## Slide 78: 焊接電晶體
注意事項：
1.紅色圈圈的部分是焊接點
2.注意千萬不要焊到其他的點，不然的話
會造成電路的
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！
功能失敗。

## Slide 79: 焊接電晶體
注意事項：
1.將多餘的導線剪掉
2.千萬別剪錯

## Slide 80: 焊接電晶體
注意事項：
1.將電晶體往電路板的方向稍微下壓
2.千萬別太用力

## Slide 81: 焊接光敏電阻
注意事項：
1.將光敏電阻插在正確的位置上(千萬別插錯，務必再次確認。)
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！

## Slide 82: 焊接光敏電阻
注意事項：
1.光敏電阻的位置要比反向器稍微高一點點

## Slide 83: 焊接光敏電阻
注意事項：
1.將電路板翻轉過來
2.並將導線折成如圖的形狀

## Slide 84: 焊接光敏電阻
注意事項：
1.紅色圈圈的部分是焊接點
2.注意千萬不要焊到其他的點，不然的話
會造成電路的
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！
功能失敗。

## Slide 85: 焊接光敏電阻
注意事項：
1.將多餘的導線剪掉
2.千萬別剪錯

## Slide 86: 焊接黃色導線
注意事項：
1.紅色圈圈的部分是焊接點
2.注意千萬不要焊到其他的點，不然的話
會造成電路的
功能失敗。
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！

## Slide 87: 焊接黑色導線
注意事項：
1.紅色圈圈的部分是焊接點
2.注意千萬不要焊到其他的點，不然的話
會造成電路的
功能失敗。
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！

## Slide 88: 焊接紅色導線
注意事項：
1.紅色圈圈的部分是焊接點
2.注意千萬不要焊到其他的點，不然的話
會造成電路的
功能失敗。
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！

## Slide 89: 組裝 電池盒 LED燈

## Slide 90: 組裝電池盒
注意事項：
1.注意電池盒的方向
2.彈簧在紅色線那一邊，焊片在黑色線那一邊
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！

## Slide 91: 組裝電池盒
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！
圖上熱熔膠後立即將電池盒輕輕壓在電路板上面

## Slide 92: 焊接電池盒
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！
將黑色及紅色導線中間的絕緣皮剝除後纏繞在金屬片上準備焊接。

## Slide 93: 焊接電池盒
1.將黑色導線多餘的部分剪除
2.紅色導線約劉1cm絕緣皮，其餘的剝除
有問題可以請同學幫忙，要記得拍照喔！

## Slide 108: 組裝 玻璃罐 小夜燈

## Slide 115
完成作品